I

Как предупредить пожар в вашем доме,

квартире, избежать его гибельных

последствий?

Вот несколько советов:

-	Запомните, что одновременное
включение в сеть нескольких
электроприборов большой мощности
ведет к ее перегрузке и может стать
причиной пожара,

-	Применение не стандартных
предохранителей («жучков») вместо
плавких предохранителей заводского
изготовления еще опаснее - пожар при
этом неизбежен,

.   ' -	Включенные	электроутюги;

электроплитки ,	и	другие

электронагревательные приборы нужно ставить только' на несгораемые и теплоизоляционные подставки, а электрорефлекторы нельзя оставлять около предметов, которые могут загореться. Включать электронагревательные приборы можно только взрослым. Уходя из дома, их следует выключать.

-	Изоляция электропроводки должна
быть в исправном состоянии. Если в
вашей квартире ветхая электропроводка,
повреждены электро-розетки, патроны,
не ждите, когда вспыхнет пожар,
вызывайте электрика.

При пользовании предметами
бытовой  .	химии	соблюдайте

осторожность. Большая часть их
огнеопасна.	Перед	применением

дезодорантов, аэрозолей, нитрокраски прочитайте инструкцию, напечатанную на этикетке.

Не оставляйте без присмотра включенные    газовые     приборы,     при

пользовании ими не заоудьте открыть форточку. Не допускайте к ним детей и лиц, не знающих правил пользования этими приборами.

- Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.

- Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. Лучше всего для этой цели использовать мыльный раствор.

- Для ремонта и ^обслуживания обязательно привлекайте специалистов аварийной газовой службы телефон «04».

- Газобаллонные установки для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться вне зданий в негорючей пристройке (в ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. Количество хранимых в пристройке баллонов не должно превышать трех. Шкафы и кожухи должны быть запирающимися и иметь жалюзи для проветривания.

-	Не оставляйте включенный
телевизор без присмотра и на
попечение малолетних детей. Не
забывайте выключить его по
окончании просмотра телепередач и
вынуть вилку шнура из штепсельной
розетки.

Отдел Государственного пожарного

надзора г.Шарьи

Костромской области.