ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Якшангского сельского поселения                             Поназыревского муниципального района

Костромской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2011 г.

Содержание

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	6

3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры	6

3.2. Функциональное зонирование территории	7

3.3. Основные направления  экономического развития территории	12

3.4. Мероприятия по развитию и размещению в Якшангском сельском поселении объектов местного значения	13

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:50 000. |
| 2 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:50 000. |
| 3 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта функциональных зон. М 1:50 000. |
| 4 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Основной чертеж. М 1:50 000. |
| 5 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Современное состояние и комплексная оценка территории. М 1:50 000. |
| 6 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1:50 000. |
| 7 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. П. Якшанга. Основной чертеж. М 1: 5 000. |
| 8 | Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. П. Якшанга. Карта функциональных зон. М 1: 5 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»» от 17.05.2007г.  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Якшангского сельского поселения в границах,  определенных законом  Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 г.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования  Российской Федерации, схемы территориального планирования  Костромской области, схемы территориального планирования Поназыревского муниципального района Костромской области; стратегии, планы, программы комплексного социально – экономического и отраслевого развития областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Проект генерального плана Якшангского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) - 2016г.;

II этап (расчетный срок) – 2031г;

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на I  очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки Якшангского сельского поселения.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3  Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Якшангского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации и Костромской области;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Якшангского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Костромской области и Поназыревского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Якшангского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# 3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

## 3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры

Планировочная структура Якшангского сельского поселения к настоящему времени уже сложилась и коренного ее видоизменения в проектируемый период не произойдет.

Большая часть территории сельского поселения относится к зоне ведения лесного хозяйства и включает участки лесов, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности. В проектируемый период особое значение приобретают мероприятия по охране лесов и  лесовосстановлению.

Главной планировочной осью, как в настоящее время, так и в перспективе в Якшангском сельском поселении будет оставаться планировочная ось, проходящая по территории поселения в направлении запад-восток. Ось представляет собой транспортно-коммуникационный коридор, в котором проходит республиканская автодорога Галич-Киров, железная дорога Москва – Киров - Галич, высоковольтные линии электропередач. Данная ось (транспортный коридор) оказывает основное воздействие на развитие производительных сил в поселении и осуществляет связь сельского поселения с районным центром п.г.т. Поназырево, областным центром г. Костромой и соседними регионами.

На территории поселения выделяется единственный планировочный центр – п. Якшанга. Здесь располагается весь жилищный фонд сельского поселения, административные, финансовые структуры, учреждения образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта.

Для нового жилищного строительства предлагается выделять   земельные участки в границах п. Якшанга на территориях, как свободных от застройки, так и занятых ветхим и аварийным жилищным фондом, подлежащим замене к расчетному сроку. Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 2000 м2.

Увеличение площади жилищного фонда планируется проводить в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности  и комплексности застройки  селитебных территорий.

Создание новых промышленных предприятий планируется в составе существующих и проектируемых производственных зон, предназначенных для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами, согласно проведенному функциональному зонированию.

К рекреационной зоне  отнесены защитные леса, расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также участок  из земель лесного фонда, примыкающий к южной границе п. Якшанга,  с благоприятными ландшафтными условиями, расположенный вблизи водоема и транспортных коммуникаций. Рекреационные зоны предлагается использовать для организации кратковременного отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

## 3.2. Функциональное зонирование территории

Территория Якшангского сельского поселения в существующих границах подразделена на функциональные зоны, выделенные с учетом сложившегося хозяйственного использования, стратегии пространственного развития территории, комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений.

Цель положений по функциональному зонированию - повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории с сохранением качеств местности и окружающей среды. Данные положения являются базой для последующей разработки регламентов  в правилах землепользования и застройки.

Проектом предлагаются к упорядочению и организации следующие зоны на территории Якшангского сельского поселения (таблица 3.3.1.):

- Зона преимущественного гражданского строительства - включает земли населенных пунктов (территория п. Якшанга).

- Зона развития лесного хозяйства – включает эксплуатационные леса, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, сооружения электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Рекреационная зона – территории,  предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения  с возможным строительством объектов для осуществления рекреационной деятельности.

- Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, мест компостирования ТБО.

- Земельные участки запредельного пользования - земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий ТОО «Родина», ТОО «Заболотье», а также земли населенных пунктов Первая Культура, Вторая Культура  Заболотской  сельской администрации Шарьинского муниципального района.

На территории  п. Якшанга выделены следующие виды зон (таблица 3.3.2.):

- Жилая зона  - предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Зона перспективной жилой застройки - предназначена для планируемого  жилищного строительства.

- Общественно-деловая зона - территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Производственная зона – территории, предназначенные для размещения промышленных, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

- Зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов железнодорожного и автомобильного транспорта.

- Рекреационная зона – парки,  скверы, озелененные территории общего пользования,  используемые населением для кратковременного отдыха, проведения досуга и занятий физкультурой и спортом.

- Зона особо охраняемых территорий – территории, предназначенные для сохранения и использования объектов культурного наследия.

- Зона специального назначения – кладбище, площадка временного хранения ТБО.

- Зона природного ландшафта – территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность. Способствуют оздоровлению окружающей среды, формируют систему открытых пространств.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картах генерального плана Якшангского сельского поселения:

  - «Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. Карта функциональных зон».  М 1: 50 000;

  - «Генеральный план Якшангского сельского поселения Поназыревского муниципального района Костромской области. П. Якшанга. Карта функциональных зон».  М 1:5 000.

Помимо функциональных зон на картах  генерального плана отражены зоны с особыми условиями использования территории - установленные  в соответствии с федеральными законами зоны, в пределах которых действуют ограничения на использование земельных участков и  объектов  капитального строительства в целях:

- охраны и рационального использования окружающей природной среды;

- создания нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур;

- обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения;

- охраны объектов культурного наследия.

Таблица 3.3.1.– Параметры функциональных зон, выделенных на территории Якшангского сельского поселения

| №№ | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2011г) | Расчетный срок (2031г) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Зона преимущественного гражданского строительства | 503,67 | 1,56 | 503,67 | 1,56 | Жилищное строительство; строительство спортивной площадки; реконструкция здания недостроенного детского сада под школу - детский сад; строительство цеха лесопиления (ООО АКС); размещение производства по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес») |
| 2. | Зона развития лесного хозяйства | 28905 | 89,53 | 28893,63 | 89,5 |  |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 460,6 | 1,43 | 460,6 | 1,43 |  |
| 4. | Рекреационная зона | 1772,0 | 5,49 | 1783,37 | 5,52 | Обустройство рекреационной зоны, примыкающей к южной границе п. Якшанга (строительство малых архитектурных форм, разбивка дорожек) |
| 5 | Зона специального назначения | 5,64 | 0,02 | 5,64 | 0,02 |  |
| 6. | Земельные участки запредельного пользования | 637 | 1,97 | 637 | 1,97 |  |
|  | ИТОГО: | 32283,91 | 100 | 32283,91 | 100 |  |

Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.3.2 – Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Якшанга

| №№ | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2011г) | Расчетный срок (2031г) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона | 292,64 | 58,1 | 287,14 | 57,01 |  |
| 2. | Зона перспективной жилой застройки | - | - | 5,5 | 1,09 | Земельные участки под ИЖС |
| 3 | Общественно-деловая зона | 10,96 | 2,18 | 10,39 | 2,06 | Реконструкция здания детского сада под школу - детский сад Строительство спортивной площадки |
| 4 | Производственная зона | 16,68 | 3,31 | 22,35 | 4,43 | Цех лесопиления (ООО АКС) Производство по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес») |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры, | 50,08 | 9,94 | 50,02 | 9,94 |  |
| 6 | Рекреационная зона | 0,35 | 0,07 | 1,76 | 0,35 | обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм) |
| 7 | Зона особо охраняемых территорий | 0,12 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | Выделение зон охраны объекта культурного наследия регионального значения |
| 8. | Зона специального назначения | 1,16 | 0,23 | 1,16 | 0,23 |  |
| 9. | Зона природного ландшафта | 131,68 | 26,14 | 125,23 | 24,86 |  |
|  | ИТОГО | 503,67 | 100 | 503,67 | 100 |  |

*   Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.3. Основные направления  экономического развития территории

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов сельского поселения, образованию новых рабочих мест, обеспечению наибольшей занятости населения  в качестве приоритетных направлений экономического развития Якшангского сельского поселения  предлагаются:

- развитие  лесопромышленного комплекса;

- производство строительных материалов.

Мероприятия по развитию лесопромышленного комплекса:

- выделение  производственных зон на территории п. Якшанга с обустройством СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- увеличение процента освоения расчетной лесосеки;

- проведение активной лесовосстановительной политики;

- строительство цеха лесопиления в п. Якшанга (ООО «Акс»);

- создание производства по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес»);

- расширение ассортимента и переориентация существующих деревообрабатывающих производств на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции;

- стимулирование малого предпринимательства в создании предприятий по заготовке и переработке грибов и ягод, недревесных лесных ресурсов.

Мероприятия по развитию отрасли по производству строительных материалов:

  - строительство завода по производству глиняного кирпича.

## 3.4. Мероприятия по развитию и размещению в Якшангском сельском поселении объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| 1. МОУ «Якшангская СОШ». | п. Якшанга общественно-деловая зона | Планируемая емкость школы – 120 мест; отделение дошкольного образования – 25-30 мест. | - | I очередь - реконструкция недостроенного здания детского сада под школу - детский сад |
| 2. МДОУ «Якшангский детский сад» | п. Якшанга, ул. Папанина, д.39 общественно-деловая зона | Существующая емкость детского сада -28 мест; площадь здания – 240,4 м2. | - | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 3. Якшангский сельский Дом Культуры | п. Якшанга, ул. Мира, д.1 общественно-деловая зона | 2-х этажное кирпичное здание. Существующая емкость - 300 мест | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 4. Якшангская амбулатория | п. Якшанга, ул. Папанина общественно-деловая зона | Существующая емкость - 50 посещений в смену. | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 5. Спортивная площадка | п. Якшанга, ул. Мира (возле ДК) общественно-деловая зона | Площадь 0,5 га | - | I очередь - строительство |
| 3.4.2. Жилищное строительство |
| 1.Индивидуальная жилая застройка | п. Якшанга зона перспективной жилой застройки | Площадь 5,5га | - | I очередь – выделение 26 земельных участков общей площадью 5,5 га для жилищного строительства, в т.ч. для вывода из эксплуатации 2838 м2 ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 01.01.2011г |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | п. Якшанга зона жилой застройки (территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом) |  | - | Расчетный срок – строительство 8514 м2 жилья для выведения из эксплуатации всего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2011г |
| 3.4.3. Развитие улично-дорожной сети |
| 1. ул. Карла Маркса | п. Якшанга | Грунтовая, длина – 2,0 км | - | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 2. ул. Кирова | п. Якшанга | Грунтовая, длина – 2,0 км | - | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 3. ул. Краснофлотская | п. Якшанга | Гравийное покрытие, длина – 1,3 км | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 4. ул. Железнодорожная | п. Якшанга | Грунтовая, длина – 2,0 км | - | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 5. ул. Урицкого | п. Якшанга | Грунтовая, длина - 0,5км | - | Расчетный срок – строительство с устройством переходного типа покрытия |
| 6. ул. Первомайская | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,8 км; деревянный мост длиной 16 м | - | I очередь - - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия; реконструкция моста |
| 7. ул. Октябрьская | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,6 км | - | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 8. ул. Папанина | п. Якшанга | Гравийное покрытие, длина -0,8 км | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 9. ул. Советская | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,5км | - | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 10. ул. Свободы | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,4км | - | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 11. ул. Депутатская | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,4км |  | Расчетный срок - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 12. ул. Луговая | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,2км | - | I очередь - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 13. ул. Центральная | п. Якшанга | Грунтовая, длина -0,7км; мост – длина 22м. | - | I очередь - - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия; реконструкция моста |
| 14. ул. 2-я Пятилетка | п. Якшанга | Гравийная / грунтовая, длина -2,0 км | - | I очередь - кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия |
| 3.4.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1. Водопроводные сети | п. Якшанга | протяженность 8,0 км | - | I очередь – реконструкция водопроводных сетей |
| 2. Водонапорная башня | п. Якшанга |  | I пояс ЗСО водонапорной башни 10 м; | I очередь – реконструкция |
| 3. Артезианская скважина | п. Якшанга |  | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь – разработка и обустройство ЗСО в составе 3-х поясов |
| 4. Проведение детальных гидрогеологических изысканий для определения возможности получения 360 м3/сут воды питьевого качества в п. Якшанга | Расчетный срок |
| 5. Система водоснабжения | п. Якшанга | Планируемая мощность водозабора - 15 м3/сут.; водонапорная башня – объем бака 50 м2, водопроводные сети из полиэтиленовых труб протяженностью 23,383км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | Расчетный срок – строительство водопроводных сооружений; разработка и обустройство ЗСО в составе 3-х поясов |
| Водоотведение |
| 1. Обустройство 100% жилищного фонда п. Якшанга водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам | I очередь |
| 2. Обеспечение 100% охвата населения п. Якшанга системой вывоза ЖБО. | I очередь |
| 3. Строительство локальных канализационных очистных сооружений с организацией санитарно-защитной зоны для существующих и проектируемых промышленных предприятий и объектов соцкультбыта. | Расчетный срок |
| Электроснабжение |
| 1. Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий | I очередь |
| Газоснабжение |
| 1.Межпоселковый газопровод «п. Якшанга - пгт. Поназырево - д. Быстрово - с. Хмелевка | Якшангское сельское поселение | Протяженность 18 км | Охранные зоны вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, устанавливаются в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. | I очередь –строительство |
| 3.Поселковые распределительные сети | п. Якшанга | 100% жилищного фонда, объекты соцкультбыта | Охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – 2,0 м с каждой стороны от оси газопровода, - вокруг отдельно стоящих ГРП -10 м | Расчетный срок - строительство |
| Теплоснабжение |
| 1. Перевод котельных, обслуживающие социальные объекты и предприятия п. Якшанга на газовое топливо | Расчетный срок |
| Санитарная очистка территории |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) | I очередь |
| 2.Контейнерные площадки для сбора ТБО | п. Якшанга | Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями. |  | I очередь -строительство |
| 3. Приведение действующего участка временного хранения ТБО в соответствие с требованиями природоохранного законодательства | I очередь |
| 3.4.5. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации |
| 1. Цех лесопиления (ООО «Акс») | п. Якшанга Производственная зона |  | СЗЗ- 100 м | I очередь - строительство |
| 2. Производство по глубокой безотходной переработке древесины (ООО «Якшангский лес»); | п. Якшанга Производственная зона |  | СЗЗ -100 м | I очередь -строительство |
| 3. Кирпичный завод | Якшангское сельское поселение | Производство красного глиняного кирпича Планируемая мощность 10,0 тыс. штук в год | СЗЗ-300 м | Расчетный срок - строительство |
| 4.Проектируемые рекреационные зоны | п. Якшанга рекреационная зона |  |  | I очередь – озеленение, строительство малых архитектурных форм |
| 3.4.6. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| 1. Объект культурного наследия регионального значения Дом жилой для рабочих лесопильного завода Зингера, 1914 г. | п. Якшанга Зона особо охраняемых территорий | Площадь здания 1508 м2 техническое состояние удовлетворительное. Находится в оперативном управлении администрации Якшангского сельского поселения (муниципальное жилье) | Проект зон охраны объекта культурного наследия разрабатывается специализированной организацией | I очередь- перевод земельного участка, занятого объектом культурного наследия в земли историко-культурного назна- чения; - разработка проекта зон охраны объекта. |
| 3.4.7. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1.Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; | В течение проектируемого периода |
| 2. Проведение мероприятий по улучшению качества дорожного покрытия | В течение проектируемого периода |
| 3.Разработка проектов ПДВ для существующих и намечаемых к строительству предприятий на территории Якшангского сельского поселения | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация и озеленение ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород санитарно-защитных зон от существующих лесопильных производств | I очередь |
| 5. Разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных | I очередь |
| 6. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц | Расчетный срок |
| 7. Газификация жилого сектора п. Якшанга. | Расчетный срок |
| 8. Перевод на природный газ котельных объектов социально-культурного назначения, работающих на печном топливе и угле, проектирование новых котельных на газовом топливе | Расчетный срок |
| Охрана водных ресурсов |
| 1. Очистка водоохранных зон от несанкционированных свалок | I очередь |
| 2.Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | I очередь |
| 3. оформление лицензии на право пользования подземными водами | I очередь |
| Охрана почвенного покрова |
| 1. Организация регулярного сбора ТБО на территории п. Якшанга с использованием контейнерной системы | I очередь |
| 2. Организовать утилизацию древесных отходов методом компостирования, использование отходов лесосек и лесозаготовок по безотходным технологиям. | I очередь |
| 3. Ликвидировать все несанкционированных свалки на территории поселения, а также разработать системы контроля за несанкционированными свалками исключающие возможность их появления | I очередь |
| 3.4.8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению лесных пожаров |
| 1. Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период | В течение проектируемого периода |
| 2. Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах | I очередь |
| 3. Устройство минерализованных полос, строительство дорог и мостов противопожарного назначения | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора | I очередь |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории п. Якшанга |
| 1. Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода в п. Якшанга | Расчетный срок |
| 2. Оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84 | Расчетный срок |
| 3. Обустройство искусственных противопожарных водоемов подъездами и площадками, для установки на них пожарных автомобилей для забора воды в соответствии с техническими регламентами. | I очередь |
| 4. Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | I очередь |

# 4. Технико-экономические показатели генерального плана Якшангского сельского поселения

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2011 год | I очередь 2016 год | Расчетный срок 2031год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе: - сельскохозяйственного назначения - населённых пунктов - лесного фонда - промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | га га га га га | 32283,6 626 513,7 30901 242,9 | 32283,6 626 513,7 30901 242,9 | 32283,6 626 513,7 30901 242,9 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах п. Якшанга, в том числе: - жилая зона; - зона перспективной жилой застройки - общественно-деловая зона; - производственная зона; - зона транспортной инфраструктуры; - рекреационная зона; -зона особо охраняемых территорий; - зона природного ландшафта; - зона специального назначения | га /(%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) | 503,67 (100) 292,64 (58,1) - 10,96 (2,18) 16,68(3,31) 50,08 (9,94) 0,35 (0,07) 0,12 (0,02) 131,68 (26,14) 1,16 (0,23) | 503,67 (100) 287,14(57,01) 5,5 (1,09) 10,39(2,06) 22,35(4,44) 50,08 (9,94) 1,76(0,35) 0,12(0,02) 125,17(24,86) 1,16(0,23) | 503,67 (100) 287,14(57,01) 5,5 (1,09) 10,39(2,06) 22,35(4,44) 50,08 (9,94) 1,76(0,35) 0,12(0,02) 125,17(24,86) 1,16(0,23) |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 1750 | 1672 | 1362 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного | чел. чел. чел. | 158 873 719 | 182 791 699 | 191 607 564 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 42941 | 44140,8 | 39498 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 24,54 | 26,4 | 29,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/ на 1000 чел. | мест | 28/16 | 75/45 | 61/45 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего/ на 1000 чел | мест | 240/137 | 150/90 | 122/90 |
| 4.3. | Больница, всего/ на1000 человек | коек | - | - | - |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | посещений в смену | 50 | 50 | 50 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел. | мест | 300/171 | 134/80 | 109/80 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: - спортивные залы, всего/на 1000 чел - плоскостные спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел | м2 га | 288/164,5 0,25/0,14 | 585,2/350 1,17/0,7 | 476,7/350 0,95/0,7 |
| 4.7. | Предприятия торговли: всего/ на1000 чел. | м2 торг. площади | 410,2/234,4 | 502/300 | 409/300 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания: всего/ на1000 чел. | мест | 24/13,7 | 67/40 | 54/40 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяжённость дорог общего пользования в границах поселения, всего: - в том числе с твёрдым покрытием: | км км | 64,931 24,931 | 64,931 24,931 | 64,931 24,931 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | н/д | 396,1 | 322,6 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений: | м3/сут | н/д | 360,0 | 360,0 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека | л/сут | н/д | 125,0 | 125,0 |
| 6.1.4. | Протяжённость водопроводных сетей | км | 8,0 | 8,0 | 23,383 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | - |
| 6.2.2 | Протяжённость канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | н/д | 1588,4 | 1293,9 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | н/д | 950 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 41425 | 36907 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн.м3 | - | - | 5,67 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | - | - | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 2366 | 2340 | 2147 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 1 - | 1 - | 1 - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 1/1,5 | 1/1,5 | 1/1,5 |